# OPIS  TECHNICZNY

dotyczy: Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4791P w m. Pawłowice.

Etap I (km 0+000 – km 0+352).

Zakres prac:

Przełożenie (regulacja wysokościowa) krawężników betonowych o wym. 15x30 cm na podsypce cem. piaskowej i ławie betonowej (beton C12/15) z oporem

Przełożenie oraz wymiana uszkodzonych obrzeży bet. o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej i ławie betonowej z betonu C12/15 z oporem z wyp.spoin zaprawą cem. wraz z odwozem uszkodzonych sztuk poza teren budowy w miejsce wskazane przez Zamawiającego na odleg

Przełożenie (regulacja wysokościowa) nawierzchni chodnika z kostki betonowej bezfazowej szarej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm

Naprawa, remont murku betonowego na długości ok. 30,0 mb

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) - korytowanie wykon. mechan. z pryzmowaniem tymczasowym na składowisku wykonawcy (chodnik, krawężnik, obrzeża)

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej bezfazowej szarej gr. 8 cm (materiał Zamawiającego z rozbiórki) na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm

Etap II  (km 0+490 - km 1+060).

Zakres prac:

Przełożenie oraz wymiana uszkodzonych obrzeży bet. o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej i ławie betonowej z betonu C12/15 z oporem z wyp.spoin zaprawą cem. wraz z odwozem uszkodzonych sztuk poza teren budowy w miejsce wskazane przez Zamawiającego na odleg

Przełożenie (regulacja wysokościowa) nawierzchni chodnika z kostki betonowej bezfazowej szarej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) -korytowanie wykon. mechan. z pryzmowaniem tymczasowym na składowisku wykonawcy (chodnik, kraweżnik, obrzeża)

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej bezfazowej szarej gr. 8 cm (materiał Zamawiającego z rozbiórki) na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm