Wyposażenie w pomoce dydaktyczne pracowni pojazdów samochodowych Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej w Nakle nad Notecią w ramach projektu Szkoła zawodowa świadomym wyborem - III edycja realizowanego w ramach Osi 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe

Lp.	Przedmiot zamówienia	Opis/ Specyfikacja przedmiotu
1.	Stacja lutująco-rozlutowująca	stacja do prac z cyną bezołowiową / możliwość jednoczesnej pracy gorącego powietrza, lutownicy kolbowej i rozlutownicy / możliwość zaprogramowanie 5 segmentów profilu lutowniczego, dzięki czemu stacja nadaje się do zaawansowanych prac wymagających precyzji / dysze lutownicze z możliwością rozpraszania strumienia powietrza, czego efektem jest stały i równy rozkład temperatur / funkcja auto chłodzenia wydłuża żywotność elementu grzejnego hotair / lutownica kolbowa wyposażona w groty szybkiego montażu / stacja wyposażona w zaawansowane funkcje: cyfrowa kalibracja temperatury, programowany system auto uśpienia każdego z elementów stacji. / Zasilanie 230 Volt +/-10% / 50 Hz +/-2Hz / Zestaw zawiera: stacja lutownicza / 3 szt. DYSZE (1130,1197,3232) / Podstawka do odkładanie HOT-AIR, rozlutownicy oraz kolby lutowniczej wyposażonej w gąbkę do czyszczenia grotów, miejscem na szpule cyny oraz na groty / Pad termoodporny do wymieniania rozgrzanych grotów / Filtr sprężynowy do rozlutownicy + 6 filtrów wykonanych z gąbki / Dwa filtry do pochłaniacza / Dwa zapasowe groty do rozlutownicy / Chwytak układów / Wycior do rozlutownicy / Grzałka do HOT-AIR / Przewód zasilający
2.	Nożyce do kabli	Nożyce ze specjalne profilowanymi ostrzami tnącymi dla ułatwienia pracy i uniknięcia deformacji ciętego przewodu. Nożyce do cięcia kabli miedzianych i aluminiowych do Ø 8 mm. / Izolacja ochrona VDE, z certyfikatam GS do 1000 V zgodnie z normą EN/IEC 60900.
3.	Zestaw narzędzi	Zestaw zawiera: - 4 wkrętaki: płaskie: 5x75; 6x100l, krzyżowe: PH1x75; PH2x100 - 1 wkrętak precyzyjny płaski 2,0x30 mm - 1 wkrętak precyzyjny krzyżowy - 1 wkrętak precyzyjny TX5x30 mm - 1 wkrętak precyzyjny TX6x30 mm - 1 wkrętak precyzyjny z otworem TX8x30 mm - 1 wkrętakowy próbnik napięcia - 1 próbnik napięcia dwubiegunowy - 1 szczypce miniaturowe uniwersalne proste o dł. 130 mm - 1 szczypce miniaturowe uniwersalne zagięte o dł. 130 mm - 1 szczypce miniaturowe płaskie o dł. 130 mm - 1szczypce miniaturowe do cięcia o dł. 115 mm - 1 narzędzie do odizolowywania przewodów z żyłami f1,0; 1,6; 2,0; 2,6; 3,2 mm - 1 pęseta uniwersalna prosta, ostro zakończona, ze stali nierdzewnej o dł.150 mm - 1 pęseta uniwersalna zagięta, ostro zakończona, ze stali nierdzewnej o dł.112 mm - 1 pęseta uniwersalna rewersyjna, ostro zakończona, ze stali nierdzewnej o dł.120 mm - 1 pęseta uniwersalna zagięta, ostrze łopatkowe, ze stali nierdzewnej o dł. 113 mm - 1 pęseta uniwersalna prosta, z końcówką o szer. 2,3mm, pokryta warstwą tworzywa, o dł.116 mm - 1 chwytak przedmiotów miniaturowych, o dł.116 mm - 1 chwytak do układów scalonych - 1 klucz nastawny o dł.150 mm, rozstaw max. 20 mm - 1 nóż uniwersalny z odłamywanymi ostrzami, specjalnej wzmocnionej konstrukcji - 1 nożyczki uniwersalne o dł. 130 mm - 1 latarka z anodowanego aluminium, zasilanie 2x1,5V- R6 - 1 pojemnik z pompką zawierający płyn antystatyczny - 1 lutownica grzałkowa o mocy 30 W, 230 V - 1 odsysacz do lutu - 1 fiolka z drutem lutowniczym f1 mm - 1 opaska antystatyczna na przegub dłoni - 1 zestaw składanych kluczy imbusowych (1,5 / 2 /2,5 /3 /4 / 5 / 6) - 1 pędzel miękki, okrągły f12 mm - 1 taśma izolacyjna PCV 19 mm/10 m
4.	Wkrętak dynamometryczny	zakres: 2 - 8 Nm / rozmiar - 1/4" / w zestawie adapter do bitów 1/4x1/4 / Wkrętak umożliwia kontrolę wartości momentu obrotowego przy dokręcaniu śrub.
5.	Młotowiertarka udarowa	Parametry techniczne: / Napięcie zasilania: 230V, 50Hz. / Moc: 1250W. / Prędkość bez obciążenia: 0 - 850 obr/min. / Częstotliwość udarów: 0 - 4,100 ud/min. / Energia udaru (wg. EPTA 05/2009): 3.5J. / Uchwyt na akcesoria: SDS+ / Maksymalna średnica wiercenia: 32mm kamień / 13mm stal / 40mm drewno. / Zakres dostawy: / Młotowiertarka, / wiertło SDS+ 8mm x 110mm, / wiertło SDS+ 10mm x 110mm, / dłuto SDS+ 14mm x 250mm, / uchwyt wiertarski - dodatkowo tradycyjny uchwyt do wierteł cylindrycznych, uchwyt ten montuje się w uchwycie sds+ bez użycia narzędzi, / uchwyt boczny, / ogranicznik głębokości wiercenia,
6.	Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa	Parametry techniczne: / Napięcie zasilania: 18V. / Pojemność akumulatora: Li-Ion 2,0 Ah. / Czas ładowania: 60 minut. / Uchwyt wiertarski: 1,5 - 13mm. / Ilość zakresów momentu obrotowego: 22. Częstotliwość udaru (ud./min): 30,600 / Prędkość bez obciążenia: bieg 1 0-450 / bieg 2 0-1800 obr/min. / Max. moment obrotowy: 57 Nm / Max. średnica wiercenia: 13mm stal i beton, 38mm drewno. / Zakres dostawy: / wiertarko - wkrętarka / 60 minutowa ładowarka, / 2 akumulatory, / zaczep do paska,
7.	Lupa z oświetleniem LED	Lupa podświetlana o powiększeniu 12x z podziałką milimetrową, / wbudowane białe diody LED i diody UV, / Moc optyczna (powiększenie): 44dpt (12x) / Średnica soczewki: 28mm, / Skala: 20 x 20mm / Minimalna działka skali: 0,5mm (lub 1/16inch) / Możliwość łatwego demontażu skali (poprzez przekręcenie skali względem obudowy), / Pole widzenia bez skali: 35mm
8.	Stojak do podnoszenia skrzyni biegów	Hydrauliczny podnośnik z pompą nożną do skrzyni biegów, silnika i zawieszenia o dopuszczalnym obciążeniu 500 kg
9.	Montażownica (montaż i demontaż opon)	Zewnętrzne mocowanie obręczy 10”-20” / Wewnętrzne mocowanie obręczy 13”-23” / Maksymalna szerokość koła 15” / Maksymalna średnica kół 1070mm / Siła nacisku siłownika odklejacza 2500 kg / Ciśnienie robocze 8-10 bar / Prędkość obrotowa stołu 7 obr./min. / Zasilanie elektryczne 3x400V/50Hz / Moc silnika 0,72 kW / Uchwyt koła pneumatyczny
10.	Pomoc dydaktyczna – odsysacz wiszący pojedynczy (kołnierzowy)	Odsysacz z kompletem akcesoriów montażowych, z wężem elastycznym fi 100, dł 7,5m, ssawka gumowa okrągła
11.	Wiszący wyciąg spalin typu WWS – 2 punktowy	Wentylator 0,55 kW 3x400V, wąż 2x l=7,5 m, podwieszenie węża, wył. Silnika, ssawka gumowa z zaciskiem i przepustnicą
12.	Przestawny odsysacz spalin	Odsysacz składa się z wentylatora zaopatrzonego w mimośrodową ssawkę w kształcie litery „S” umożliwiającą bezstykowe połączenie z rurą wydechową znajdującą się na różnych wysokościach
13.	Przyrząd do badania alternatorów	Napięcie zasilania, V 380±10% / Napięcie testowanych alternatorów, V 12/24 / Moc napędu, kW 5,5 / Obciążenie testowanego alternatora, A 0-200 / Regulacja obciążenia Płynna / Obroty napędu, obr/min 0-3000 / Wybór kierunku obrotu napędu Lewo/Prawo / Regulacja obrotów napędu Płynna / Rodzaj przekładni (napęd/generator) Pasowa / Rodzaj pasów Klinowe; Wieloklinowe / Sygnały sterujące testowanych podzespołów COM, P-D, DFM, D+, RLO, C, SIG, F/67 / Testowane parametry podzespołów Napięcie; Prąd zmienny; / Prąd stały; / Obroty napędu; / Protokół, szybkość wymiany, typ regulatora, błędy / (w przypadku regulatorów z COM) / Napięcie testowanych rozruszników, V 12/24 / Moc testowanych rozruszników, kW Do 6 / Mierzone parametry Napięcie; Prąd przemienny; Prąd stały / Napięcie testowanych regulatorów, V 12/24 / Testowane parametry regulatora napięcia Napięcie stabilizacji; / Prąd płynący w uzwojeniu wirnika; / Protokół, szybkość wymiany, typ regulatora, błędy / (w przypadku regulatorów z COM) / Dokładność pomiaru napięcia, V 0,1 / Dokładność pomiaru prądu, A 0,1 / Zabezpieczenie przed zwarciem Tak / Sygnał dźwiękowy w przypadku zwarcia Tak / Sygnały sterujące testowanych regulatorów COM, P-D, DFM, D+, RLO, C, SIG / Czas trwania pełnego testowania regulatora, s 30

Gwarancja na 12 miesięcy