Załącznik nr 1A do SWZ

Specyfikacja oferowanego sprzętu

1. Komputer przenośny (laptop)

| L.p. | Nazwa | Wymagane parametry techniczne | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zastosowanie | Komputer mobilny będzie wykorzystywany do wideokonferencji dla potrzeb aplikacji, edukacyjnych, obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej. | Producent: ................................ Model: ................................ |
|  | Procesor | Procesor zaprojektowany do pracy w komputerach przenośnych, o uśrednionym wyniku wydajności równym lub wyższym niż procesor osiągający w teście PassMark CPU Mark 3975 punktów (wynik na dzień 14.06.2022r. wg wyników testów zamieszczonych na stronie http://cpubenchmark.net). | Spełnia: TAK / NIE |
|  | Ekran | Minimum 15,6” FHD (1920 x 1080), matowy lub z powłoką antyrefleksyjną. 16:9 | Spełnia: TAK / NIE |
|  | Pamięć RAM | Minimum 8GB DDR4 | Spełnia: TAK / NIE |
|  | Pamięć Masowa | Dysk półprzewodnikowy o pojemności min. 250GB. W technologii Nvme (PCI-Express M.2) | Spełnia: TAK / NIE |
|  | Grafika | Zintegrowana karta graficzna. | Spełnia: TAK / NIE |
|  | Klawiatura | Klawiatura (układ US QWERTY). Wszystkie klawisze funkcyjne typu: mute, regulacja głośności, print screen dostępne w ciągu klawiszy F1-F12. | Spełnia: TAK / NIE |
|  | Multimedia | Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną - Wbudowane głośniki stereo - Wbudowany mikrofon - Wbudowana kamera 720p | Spełnia: TAK / NIE |
|  | Łączność | - Gniazdo LAN RJ45 10/100/1000 - Karta sieciowa Wi-Fi obsługująca łącznie standardy IEEE 802.11ac - Bluetooth 4.2 | Spełnia: TAK / NIE |
|  | Porty i złącza | USB 3.2 Type - A – sztuk 2 USB 3.2 Type - C – sztuk 1 USB 2.0 Type – A – sztuk 1 HDMI x1 VGA ( 15 pin D-SUB ) x 1 Audio x1 RJ-45 (LAN) DC-in (wejście zasilania) 3,5 mm Jack Como Audi x 1 VGA (D-Sub) x1 HDMI 1.4 x1 | Spełnia: TAK / NIE |
|  | Bateria i zasilanie | Bateria minimum 3 komorowa [min. 42Whr], Zasilacz o mocy min. 65W. | Spełnia: TAK / NIE |
|  | Waga i wymiary | Waga maksymalnie 1,75 kg z baterią. | Spełnia: TAK / NIE |
|  | Certyfikaty | Certyfikat ISO9001, ISO 14001, ISO50001 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty). Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki. | Spełnia: TAK / NIE |
|  | Gwarancja | Minimum 24 miesięcy ( dojazd serwisu producenta do klienta, naprawa na miejscu ) | ………….. miesiące |
|  | Bezpieczeństwo | - czytnik linii papilarnych | Spełnia: TAK / NIE |
|  | System operacyjny – w formularzu oferty należy podać pełną nazwę oferowanego oprogramowania | Windows 10 Home 64 bit lub równoważny. (Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego, nieużywanego, nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu oraz pochodzącego z legalnego źródła sprzedaży. Zamawiający nie dopuszcza system operacyjny w wersji S lub EDU) System operacyjny klasy PC musi spełniać następujące wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: dostępne dwa rodzaje graficznego interfejsu użytkownika: Klasyczny, umożliwiający obsługę przy pomocy klawiatury i myszy, Dotykowy umożliwiający sterowanie dotykiem na urządzeniach typu tablet lub monitorach dotykowych. funkcje związane z obsługą komputerów typu tablet, z wbudowanym modułem „uczenia się” pisma użytkownika – obsługa języka polskiego, interfejs użytkownika dostępny w wielu językach do wyboru – w tym polskim i angielskim, możliwość tworzenia pulpitów wirtualnych, przenoszenia aplikacji pomiędzy pulpitami i przełączanie się pomiędzy pulpitami za pomocą skrótów klawiaturowych lub GUI, wbudowana w system operacyjny przeglądarka Internetowa, zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu, tekstów, metadanych) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych, zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, pomoc, komunikaty systemowe, menedżer plików, graficzne środowisko instalacji i konfiguracji dostępne w języku polskim, wbudowany system pomocy w języku polskim, możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących), możliwość sterowania czasem dostarczania nowych wersji systemu operacyjnego, możliwość centralnego opóźniania dostarczania nowej wersji o minimum 4 miesiące. klucz produktu przypisany do komputera aby przy ponownej „reinstalacji” systemu nie było konieczności wpisywania klucza. System operacyjny w najnowszej kompilacji systemowej na dzień dostarczenia sprzętu | Producent: ................................ Pełna nazwa oferowanego oprogramowania: ................................ |
|  | Bezpieczeństwo i oprogramowanie dodatkowe | System chroniący przed zagrożeniami, posiadający certyfikat VB100%. Silnik detekcji musi umożliwiać co najmniej: wykrywanie i blokowania plików ze szkodliwą zawartością, w tym osadzonych/skompresowanych plików, które używają w czasie rzeczywistym algorytmów kompresji, wykrywanie i usuwanie plików typu rootkit oraz złośliwego oprogramowania, również przy użyciu technik behawioralnych, stosowanie kwarantanny, wykrywanie i usuwanie fałszywego oprogramowania bezpieczeństwa „roguewear”, skanowanie urządzeń USB natychmiast po podłączeniu, skanowanie plików w czasie rzeczywistym, na żądanie, w interwałach czasowych lub poprzez harmonogram, w sposób w pełni konfigurowalny w stosunku do podejmowanych akcji w przypadku wykrycia zagrożenia, z możliwością wykluczenia typu pliku lub lokalizacji, musi posiadać moduł ochrony IDS/IPS, musi posiadać mechanizm wykrywania skanowania portów, musi pozwalać na wykluczenie adresów IP oraz PORTów TCP/IP z modułu wykrywania skanowania portów, musi zawierać moduł chroniący dane użytkownika przed działaniem oprogramowania „ransomware”. Działanie modułu polega na ograniczeniu możliwości modyfikowania chronionych plików, tylko procesom systemowym oraz zaufanym aplikacjom. musi umożliwiać zdefiniowania dodatkowo chronionych folderów zawierających wrażliwe dane użytkownika. musi umożliwiać zdefiniowania zaufanych folderów. Wspierane platformy i systemy operacyjne: Microsoft Windows 10/11 w wersji Home oraz Professional (32-bit/64-bit). Okres obowiązywania licencji: 2 lata. | Producent: ................................ Pełna nazwa oferowanego oprogramowania: ................................ |
|  | Warunki gwarancyjne, wsparcie techniczne | dedykowany portal techniczny producenta, umożliwiający Zamawiającemu zgłaszanie awarii, minimum 24 miesięczna (gwarancja producenta), wsparcie techniczne dostępne w języku polskim, firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera. Produkt musi być w oryginalnym opakowaniu producenta | gwarancja: …….. miesiące |

2. Komputer stacjonarny (zestaw)

| L.p. | Nazwa | Wymagane parametry techniczne | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zastosowanie | Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb domowych i komercyjnych, do aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, programów użytkowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej | Producent: ................................ Model: ................................ |
|  | Procesor | Procesor zaprojektowany do pracy w komputerach, o uśrednionym wyniku wydajności równym lub wyższym niż procesor osiągający w teście PassMark CPU Mark 2815 punktów (wynik na dzień 14.06.2022 r. wg wyników testów zamieszczonych na stronie http://cpubenchmark.net). | Spełnia: TAK / NIE |
|  | Pamięć RAM | 8GB, rodzaj DDR4 min. 2666MhZ. Możliwość rozbudowy – 1 złącze wolne. Obsługa max. pamięci 64GB. | Spełnia: TAK / NIE |
|  | Pamięć wbudowana | Minimum 250 GB. | Spełnia: TAK / NIE |
|  | Karta graficzna | Zintegrowana, obsługa DirectX 12 lub nowsza | Spełnia: TAK / NIE |
|  | Parametry pamięci masowej | Dysk półprzewodnikowy o pojemności min. 250 GB, z możliwością dołożenia dodatkowych dysków SATA 3.5` ( bez utraty gwarancji ) | Spełnia: TAK / NIE |
|  | Nagrywarka | DVD +/- RW | Spełnia: TAK / NIE |
|  | Dźwięk | Zintegrowana karta dźwiękowa 7.1 z możliwością podłączenia słuchawek z przodu i z tyłu obudowy | Spełnia: TAK / NIE |
|  | Łączność | Karta sieciowa LAN RJ45 Gigabit Ethernet, Karta sieciowa WiFi, moduł Bluetooth | Spełnia: TAK / NIE |
|  | USB | min. 1 szt. USB 3.2 Gen z przodu obudowy, min. 1 szt. USB 2.0 z przodu obudowy. Min 6 gniazd USB z tyłu obudowy, w tym min. 2 porty USB 3.2 z tyłu obudowy. | Spełnia: TAK / NIE |
|  | Porty wewnętrzne | Gniazda PCI Express x1 (Gen 3.x) – 1 szt, PCI-e – 1 szt. | Spełnia: TAK / NIE |
|  | Zasliacz | Minimum 400W ATX | Spełnia: TAK / NIE |
|  | Obudowa | Midi Tower, kompatybilność ATX, micro ATX | Spełnia: TAK / NIE |
|  | Okablowanie | kabel zasilający, HDMI w zestawie | Spełnia: TAK / NIE |
|  | Mysz, klawiatura, podkładka pod mysz | W zestawie | Spełnia: TAK / NIE |
|  | System Operacyjny | Windows 10 Home 64 bit lub równoważny. (Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego, nieużywanego, nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu oraz pochodzącego z legalnego źródła sprzedaży. Zamawiający nie dopuszcza system operacyjny w wersji S lub EDU) System operacyjny klasy PC musi spełniać następujące wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: dostępne dwa rodzaje graficznego interfejsu użytkownika: Klasyczny, umożliwiający obsługę przy pomocy klawiatury i myszy, Dotykowy umożliwiający sterowanie dotykiem na urządzeniach typu tablet lub monitorach dotykowych. funkcje związane z obsługą komputerów typu tablet, z wbudowanym modułem „uczenia się” pisma użytkownika – obsługa języka polskiego, interfejs użytkownika dostępny w wielu językach do wyboru – w tym polskim i angielskim, możliwość tworzenia pulpitów wirtualnych, przenoszenia aplikacji pomiędzy pulpitami i przełączanie się pomiędzy pulpitami za pomocą skrótów klawiaturowych lub GUI, wbudowana w system operacyjny przeglądarka Internetowa, zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu, tekstów, metadanych) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych, zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, pomoc, komunikaty systemowe, menedżer plików, graficzne środowisko instalacji i konfiguracji dostępne w języku polskim, wbudowany system pomocy w języku polskim, możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących), możliwość sterowania czasem dostarczania nowych wersji systemu operacyjnego, możliwość centralnego opóźniania dostarczania nowej wersji o minimum 4 miesiące. klucz produktu przypisany do komputera aby przy ponownej „reinstalacji” systemu nie było konieczności wpisywania klucza. System operacyjny w najnowszej kompilacji systemowej na dzień dostarczenia sprzętu | Producent: ................................ Pełna nazwa oferowanego oprogramowania: ................................ |
|  | Gwarancja | Minimum 24 miesięcy (gwarancja producenta) | ………….. miesiące |
|  | Monitor |
|  | Stan | Produkt fabrycznie nowy | Spełnia: TAK / NIE |
|  | Rodzaj podświetlenia | Diody LED | Spełnia: TAK / NIE |
|  | Przekątna ekrany w calach | Minimum 21,5” | Spełnia: TAK / NIE |
|  | Rozdzielczość | 1920x1080 | Spełnia: TAK / NIE |
|  | Częstotliwość odświeżania | Minimum 60 MhZ | Spełnia: TAK / NIE |
|  | Typ matrycy | TFT-TN | Spełnia: TAK / NIE |
|  | Proporcje obrazu | 16:9 | Spełnia: TAK / NIE |
|  | Czas reakcji | Minimum 5ms | Spełnia: TAK / NIE |
|  | Złącza | 1x HDMI, 1 x 15-pin D-SUB | Spełnia: TAK / NIE |
|  | Możliwość montażu na ścianie | VESA 100x100 | Spełnia: TAK / NIE |
|  | Waga | Maksimum 2,7 kg | Spełnia: TAK / NIE |
|  | Gwarancja | minimum 24 miesiące (gwarancja producenta) | ………….. miesiące |
|  | Okablowanie | Zasilający, HDMI umożliwiający podłączenie z komputerem | Spełnia: TAK / NIE |
|  | Certyfikaty | : EAC, Energy Star, EPEAT, RoHS, TUV | Spełnia: TAK / NIE |

3. Tablet

| L.p. | Nazwa | Wymagane parametry techniczne | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zastosowanie | Tablet będzie wykorzystywany do wideokonferencji, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej. | Producent: ................................ Model: ................................ |
|  | Procesor | Minimum procesor zaprojektowany do pracy w urządzeniach mobilnych, procesor 8 rdzeniowy, częstotliwość taktowania CPU: 2.0 MHz | Spełnia: TAK / NIE |
|  | Pamięć RAM | Minimum 6GB | Spełnia: TAK / NIE |
|  | Pamięć wbudowana | Minimum 128GB | Spełnia: TAK / NIE |
|  | Ekran | przekątna minimum 10,5”, Panel dotykowy: pojemnościowy, wielopunktowy:, rozdzielczość minimum 1920 x 1200. Matryca – IPS Proporcje – 16:10 | Spełnia: TAK / NIE |
|  | Łączność | LTE Lokalizacja: GPS, Beidou, Galileo, Glonass, QZSS Wi-Fi: 802.11 ac/a/b/g/n Modem 4G: wbudowany Sieć: GSM/WCDMA/TDS/FDD/TDD GSM: B2/B3/B5/B8 WCDMA: B1/B2/B5/B8 FDD-LTE: B1/B2/B3/B5/B7/B8/B20/B28AB TDD-LTE: B38/B39/B40/B41 Wersja Bluetooth: 4.2 OTG | Spełnia: TAK / NIE |
|  | Złacza | USB typu C (ładowanie) Gniazdo hybrydowe SD/SIM: karta nano SIM / microSD (maks. 128 GB) Gniazdo nano SIM Wyjście słuchawkowe 3,5 mm | Spełnia: TAK / NIE |
|  | Zasilanie | Ładowarka: Wejście: 100-240 V AC; 50/60 Hz Wyjście: 5 V ; 2 A Pojemność baterii: 7000 mAh (3,8 V) | Spełnia: TAK / NIE |
|  | System operacyjny | Minimum Android 10 | Spełnia: TAK / NIE |
|  | Multimedia | Przedni aparat: 5,0 Mpx Tylny aparat: 8,0 Mpx, AF Głośnik Mikrofon G-sensor Radio FM | Spełnia: TAK / NIE |
|  | Dodatkowe informacje | wbudowane głośniki stereo, wbudowany mikrofon Nawigacja satelitarna | Spełnia: TAK / NIE |
|  | Dołączone akcesoria | kabel USB Type-C, zasilacz | Spełnia: TAK / NIE |
|  | Waga/Bateria | Maksimum 510g , pojemność baterii minimum 7000mAh | Spełnia: TAK / NIE |
|  | Gwarancja | minimum 24 miesiące (gwarancja producenta) - Produkt musi być w oryginalnym opakowaniu producenta | ………….. miesiące |

2. Router mobilny z Internetem LTE

| L.p. | Nazwa | Wymagane parametry techniczne | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ilość | 27 szt. | Producent: ................................ Model: ................................ |
|  | Paczka danych do wykorzystania | Minimum 50 GB na miesiąc (po wyczerpaniu limitu zwalnia do 1 Mb/s | Spełnia: TAK / NIE |
|  | Długość trwania umowy na internet LTE | 24 miesiące (zamawiający zastrzega sobie możliwość płatności jednorazowej za cały okres trwania umowy) | Spełnia: TAK / NIE |
|  | Obsługiwana sieć | 4G LTE | Spełnia: TAK / NIE |
|  | Standard WiFi | Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac | Spełnia: TAK / NIE |
|  | Modem | Router mobilny LTE | Spełnia: TAK / NIE |
|  | Funkcje | 1x Micro USB 2.0 1x4FF Przycisk zasilania /Reset | Spełnia: TAK / NIE |
|  | Prędkość transmisji | 2.4 GHz 300 Mb/s 5 GHz 300 Mb/s | Spełnia: TAK / NIE |
|  | Waga | Maksymalnie 85g | Spełnia: TAK / NIE |