Załącznik nr 7 do SWZ

#### OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

#### (OPZ)

Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. ,,BUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SZLACHTOWEJ” NA DZ. NR 289/1, 289/2 obr. Szlachtowa w Gminie Szczawnica

- Przedmiot zamówienia :

- Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji:

- Opracowanie projektu koncepcyjnego budynku szkoły wraz z wstępna kalkulacją kosztów (70 dni od daty zawarcia umowy) i zagospodarowaniem terenu.

Przewiduje się budynek o dwóch kondygnacjach naziemnych z częściowym podpiwniczeniem lub trzy kondygnacje nadziemne wykonany w technologii tradycyjnej z przystosowaniem dla potrzeb osób
niepełnosprawnych

Wytyczne do projektu:

- szatnie dla uczniów

- kotłownia + mag. opału

- pomieszczenie techniczne konserwatora

- pomieszczenie porządkowe

- w.c. personelu

- pomieszczenie socjalne sprzątaczek

- pokój socjalny personelu z zapleczem sanitarnym

- ciągi komunikacyjne

- 8 sal lekcyjnych o powierzchni około 50 m2 każda

- sala oddziału przedszkolnego (dla 25 dzieci) wraz z sanitariatami oraz szatnią

- kuchnia z zapleczem

- jadalnia / świetlica

- biblioteka z czytelnią

- sekretariat

- gabinet dyrektora

- pomieszczenie archiwum

- sanitariaty dla nauczycieli i uczniów na każdym poziomie

- pomieszczenie magazynowe sprzętu

- pracownia techniczna

- sala komputerowa z zapleczem technicznym i sanitarnym

- pokój nauczycielski

- gabinet pedagoga

- gabinet pielęgniarski

Zakłada się budynek wykonany w technologii tradycyjnej:

- Fundamenty i ściany fundamentowe – w konstrukcji żelbetowej

- Ściany zewnętrzne i wewnętrzne nośne – murowane, możliwy szkielet żelbetowy z wypełnieniem murowanym, dwuwarstwowe (ceramiczne, wapienno-piaskowe lub z betonu komórkowego) z izolacją termiczną od strony zewnętrznej (wełna mineralna metodą lekką mokrą lub styropian)

- Ściany wewnętrzne konstrukcyjne - murowane, możliwy szkielet żelbetowy z wypełnieniem murowanym (ceramiczne, wapienno-piaskowe lub z betonu komórkowego)

- Ściany działowe murowane  z betonu komórkowego

- Stropy – żelbetowe, monolityczne lub gęstożebrowe

- Schody - żelbetowe, monolityczne

- Konstrukcja dachu – drewniana

- Pokrycie dachowe – blacha powlekana, stalowa o profilu dachówki lub panele blaszane na rąbek

- Stolarka okienna – PCV szklone zestawami termoizolacyjnymi trzyszybowymi

- Tynki wewnętrzne – cementowo wapienne lub gipsowe

- Elewacja – tynk strukturalny z elementami drewnianymi z cokołem z kamienia

- Posadzki:

- sale lekcyjne, pracownia komputerowa, pracownia techniczna, administracja szkoły (sekretariat + gabinet dyrektora), pokój  nauczycielski, gabinety: pedagoga, pielęgniarki, szatnie, magazynki porządkowe, pomieszczenie konserwatora, biblioteka z czytelnią, archiwum, świetlica – wykładziny z tworzywa sztucznego np. wykładziny wielowarstwowe tzw. heterogeniczne.

- toalety, kuchnia z zapleczem kuchennym, pomieszczenia higieniczno-sanitarne – płytki ceramiczne lub gresowe, antypoślizgowe;

- pomieszczenia sanitarne – okładzina ścian z płytek ceramicznych lub gresowych, do wysokości minimum 2 m;

- komunikacja – płytki ceramiczne lub gresowe, antypoślizgowe;

- Drzwi zewnętrzne – aluminiowe, przeszklone z zestawami termoizolacyjnymi,

- Drzwi wewnętrzne – ramiak z drewna klejonego z wypełnieniem i okleiną drewnianą. Skrzydła do WC z nawiewnikami. Ościeżnice drzwiowe drewniane. Skrzydła w komunikacji aluminiowe przeszklone z ościeżnicą aluminiową.

- Opracowanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej na którą składa się:

- projekt budowlany z wizualizacją: projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany, projekt techniczny,

- projekt wykonawczy,

- projekt aranżacji wnętrz,

- kosztorysy inwestorskie,

- przedmiary robót,

- STWiORB,

- Uzyskanie wszelkich wymaganych uzgodnień, pozwoleń i decyzji dla dokumentacji projektowej, uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę umożliwiającej realizację zadania.

- Udzielanie wyjaśnień na zadawane pytania w trakcie procedury wyłonienia wykonawcy robót budowlanych, w zakresie merytorycznym dotyczącym projektu.

- Zamawiający informuje, iż należy opracować koncepcje architektoniczną dla przedmiotowej inwestycji na podstawie, której Wykonawca winien realizować prace projektowe. Zamawiający nie wyklucza etapowania zadania.

- Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego konsultowania i uzyskiwania akceptacji Zamawiającego dla zastosowanych rozwiązań na etapie sporządzania dokumentacji projektowych. Wszelkie akceptacje i uzgodnienia Zamawiającego nie zwalniają Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialności za błędy, sprzeczności i niestosowanie się do zapisów zawartej umowy oraz wynikających z obowiązujących przepisów. Konsultacje w przedmiotowym zakresie odbywać się będą w formie spotkań roboczych, na których omawiane będą przedstawione przez Wykonawcę rozwiązania oraz zagadnienia i problemy związane z pracami nad realizacją przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia.

- Charakterystyka zadania

- Celem planowanego przedsięwzięcia budowlanego, dla którego w ramach niniejszego zamówienia należy opracować dokumentację projektową i uzyskać decyzje umożliwiające jego realizację, jest budowa Szkoły Podstawowej w Szlachtowej.

Budynek winien być dostosowany dla osób niepełnosprawnych o różnych dysfunkcjach niepełnosprawności.

- Wykonawca zobowiązuje się do uwzględnienia w przedmiocie umowy w zakresie dostępności architektonicznej rozwiązań uwzględniających warunki dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w rozumieniu ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2022 r., poz. 2240), w szczególności poprzez:

- zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych budynków,

- instalację urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych w budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych,

- zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy,

- zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego, o którym mowa w art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r., poz. 100 z późn. zm.),

- zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób.

- Zakres opracowania

- Mapa do celów projektowych – zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów.

Zamawiającemu należy dostarczyć dwa egzemplarze mapy w oryginale, poświadczone przez właściwy miejscowo ośrodek dokumentacji geodezyjno-kartograficznej, oraz wersję numeryczną w formatach .dxf (lub/i  .dwg) i .pdf na zewnętrznym nośniku danych.

- Projekt budowlany w zakresie zgodnym ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r., poz. 682 z późn. zm.)

Projekt budowlany zawierać będzie:

- projekt zagospodarowania działki lub terenu,

- projekt architektoniczno-budowlany,

- projekt techniczny,

przy czym do organu administracji architektoniczno - budowlanej będzie złożony projekt zagospodarowania  terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany wraz z niezbędnymi opiniami, i uzgodnieniami, pozwoleniami itp. konieczne do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, a projekt techniczny zostanie złożony Zamawiającemu wraz z decyzją o pozwoleniu na budowę.

- Projekt wykonawczy wraz z wizualizacją

- celem wykonania projektu wykonawczego jest uszczegółowienie rozwiązań projektowych zawartych w projekcie budowlanym oraz uzyskanie niezbędnych danych dla odbioru, rozliczenia jak również przedmiarowania robót budowlanych,

- projekt wykonawczy powinien być wykonany oddzielnie dla każdej branży, w tym między innymi: architektura, konstrukcja, instalacje sanitarne (wodno-kanalizacyjne, gazowe, centralnego ogrzewania), instalacje elektryczne i nisko - prądowe, alarmowe, p.poż., sieci zewnętrzne (przyłączy, ewentualnej przebudowy instalacji: wodnej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej,

- projekt wykonawczy zawierać powinien dobór materiałów wykończeniowych elewacji i ich kolorystyki, aranżację wnętrz (części wspólne), zawierająca szczegółowy opis materiałowy, kolorystykę i lokalizację elementów wykończeniowych,

- wizualizacja rozbudowanego obiektu wraz z zagospodarowaniem terenu – 4 rzuty, w tym 1 zbiorcze obrazujące całą inwestycję wraz z branżą drogową: parkingi, dojścia i dojazdy oraz zjazdy.

- projekt wykonawczy winien spełniać wymagania zawarte w rozporządzeniu  Ministra Rozwoju i Technologii  z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2021r. poz. 2454);

- Projekt aranżacji wnętrz wraz z wizualizacją

- zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie projektu aranżacji wnętrz budynku wraz ze szczegółowym opisem elementów wyposażenia wnętrz oraz wykonaniem wizualizacji wszystkich pomieszczeń.

- opis elementów wyposażenia powinien być podzielony na poszczególne pomieszczenia oraz jako zbiorcze zestawienie elementów.

- wyposażenie pomieszczeń należy zaprojektować w uzgodnieniu z Zamawiającym.

- dokumentację należy wykonać w zakresie umożliwiającym zrealizowanie inwestycji.

- Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB)

- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych należy opracować w sposób jednolity dla całego zadania, zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r.  poz. 2454 ).

- powinny one zawierać szczegółowe wymagania dla wykonawcy robót w zakresie: materiałów, sprzętu i maszyn, transportu, wykonania robót, kontroli jakości wykonania robót, obmiarów robót, odbiorów wykonanych robót i podstaw płatności za roboty; w końcowej części należy przytoczyć wykaz dokumentów odniesienia związanych z treścią danej specyfikacji. Treść specyfikacji powinna odnosić się tylko i wyłącznie do robót objętych przedmiotową dokumentacją projektową i być ściśle z nią powiązana. Zapisy zawarte w STWiORB należy ograniczyć jedynie do rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych przewidzianych w projekcie.

UWAGA: w STWiORB nie mogą występować nazwy i oznaczenia producentów oraz dostawców. Wymagania dotyczące materiałów i urządzeń powinny być tak sformułowane, aby nie wskazywać na dostawcę lub producenta. Nie można też przywoływać instrukcji konkretnego producenta.

- Przedmiar robót

- przedmiary robót należy sporządzić w zakresie zgodnym z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2021r. poz. 2458).

- przedmiary stanowią integralną część dokumentacji projektowej i powinny spełniać wymagania jak niżej:

- przedmiar robót winien być sporządzony w taki sposób aby jednoznacznie związać pozycję przedmiarową z dokumentacją projektową oraz STWiORB,

- przedmiar robót musi obejmować zestawienie wszystkich robót wynikających z projektów wchodzących w skład dokumentacji projektowej; poszczególne działania opisane w przedmiarze muszą być podzielone na grupy robót, wg takiego podziału jaki został przyjęty w STWiORB.

- Kosztorys inwestorski

- kosztorys inwestorski winien spełniać wymogi zawarte w rozporządzeniu rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2021r. poz. 2458),

- Wykonawca zobowiązany będzie do dokonywania aktualizacji kosztorysu inwestorskiego o aktualne składniki cenotwórcze, w terminie 7 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego i dostarczenia ich na żądanie Zamawiającego w okresie trwania rękojmi; Wykonawca w wycenie oferty winien uwzględnić wykonanie dwóch takich aktualizacji.

- kosztorysy i przedmiary robót oraz zestawienia materiałów i urządzeń, powinny być opracowane oddzielnie dla każdej branży, w podziale na poszczególne obiekty oraz grupy robót, z wyliczeniem ilości robót przedmiarowych przypadających na poszczególne obiekty i grupy robót; w przypadku stosowania w kosztorysie analiz indywidualnych i analogii należy dołączyć kalkulację szczegółową cen jednostkowych wraz ich z uzasadnieniem,

- kosztorys inwestorski należy scalić do jednego pliku, który będzie zawierał wszystkie branże, które powinny być osobnymi nadrzędnymi rozdziałami.

- Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ)

Dokument winien być opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126);

- Specyfikacja Materiałowa i Specyfikacja Techniczna Urządzeń

Specyfikacje powinny zawierać, co najmniej:

- nazwę zastosowanych wyrobów / materiałów / urządzeń przyjętych w dokumentacji projektowej,

- opis materiału / urządzenia,

- minimalne wymagane parametry materiałów/urządzeń,

- certyfikaty urządzeń i istotnych materiałów budowlanych mających wpływ na jakość i parametry budowanego obiektu.

- Uzyskanie wszystkich niezbędnych decyzji, opinii, ekspertyz, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych, w zakresie wynikającym z przepisów, oraz wzajemne skoordynowanie techniczne opracowań projektowych wykonanych przez osoby posiadające uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiednich specjalności (oświadczenie o koordynacji międzybranżowej), zapewniające uwzględnienie zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie realizacji robót, z uwzględnieniem stanu obiektu budowlanego.  Jednostka projektowa zobowiązana jest do uzyskania, w imieniu i na rzecz Inwestora, wszelkich dokumentów źródłowych niezbędnych do kompleksowego opracowania dokumentacji projektowej oraz uzyskania decyzji zezwalającej na realizację przedmiotowej inwestycji. Zwraca się szczególną uwagę na konieczność uzyskania warunków technicznych przyłączenia oraz przeprowadzenie uzgodnień planowanej inwestycji z gestorami sieci uzbrojenia terenu a także warunków zjazdu i połączenia z drogą publiczną.

W szczególności, uzyskanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego z uwagi na brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, uzyskanie uzgodnienia pod względem wymagań przeciwpożarowych z rzeczoznawcą do spraw przeciwpożarowych, higienicznych i zdrowotnych z rzeczoznawcą do spraw sanitarnohigienicznych, ZUDP, uzgodnień z konserwatorem zabytków (jeśli będzie wymagane) oraz ewentualnie innych niezbędnych, w tym wynikających z uzyskanych przez Wykonawcę uzgodnień  i decyzji, wniosku o pozwolenie na budowę – zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane; Przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę, projekt podlega ostatecznej akceptacji Zamawiającego.

- Wymagania dotyczące projektu budowlanego i wykonawczego:

- dokumentacja ma być wykonana w języku polskim zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, ze sztuką budowlaną oraz powinna być opatrzona klauzulą o kompletności i przydatności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć,

- informacje zawarte w dokumentach w zakresie technologii wykonania robót, doboru materiałów i urządzeń powinny określać przedmiot zamówienia w sposób zgodny z art. 99 -102 ustawy Prawo zamówień publicznych, tzn. m. in. bez używania nazw własnych, a jedynie poprzez określenia parametrów precyzujących ich rodzaj, wielkość, standard oraz inne istotne elementy,

- projekt powinien zawierać optymalne rozwiązania funkcjonalno – użytkowe, konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe oraz wszystkie niezbędne rysunki szczegółów i detali wraz z dokładnym opisem,

- dokumentację należy wykonać w zakresie umożliwiającym zrealizowanie inwestycji z uwzględnieniem kompletu zagadnień wchodzących w jej skład,

- projekt powinien być spójny i skoordynowany we wszystkich branżach oraz zawierać protokół koordynacji międzybranżowej, podpisany przez wszystkich projektantów branżowych uczestniczących w realizacji zamówienia,

- w zakresie dokumentacji budowlano – wykonawczej należy ująć wszystkie roboty niezbędne do wykonawstwa robót oraz obliczenia, bilanse i inne szczegółowe dane, pozwalające na sprawdzenie poprawności jej wykonania,

- każdy rysunek ma być podpisany oryginalnie przez projektanta i sprawdzającego,

UWAGA: w dokumentacji projektowej nie mogą występować nazwy i oznaczenia producentów oraz dostawców. Wymagania dotyczące materiałów i urządzeń powinny być tak sformułowane, aby nie wskazywać na dostawcę lub producenta. Nie można też przywoływać instrukcji konkretnego producenta.

Dla przypadków wymuszających użycie rzadkich i zastrzeżonych technologii czy urządzeń możliwym jest jedynie posłużenie się właściwą aprobatą techniczną, po uprzedniej akceptacji Zamawiającego.

Opracowania winne być sporządzone zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi, normami i wytycznymi oraz aktualnymi zasadami wiedzy technicznej i mają być kompletne z punktu widzenia celu, któremu mają służyć.

Całość dokumentacji należy przygotować również w wersji elektronicznej na potrzeby przeprowadzenia postępowania przetargowego.

- Materiały przekazywane w trakcie opracowywania dokumentacji:

- Dokumentacja winna być przekazana w wersji papierowej i elektronicznej (edytowalnej i nieedytowalnej).

- Wersja edytowalna powinna zawierać wszystkie opracowania będące przedmiotem zamówienia oraz zostać zapisana na nośniku elektronicznym w formie:

- pliki tekstowe wykonane w MS Word i zapisane jako: *doc

- tabele, obliczenia wykonana w MS Excel i zapisane jako: *xls,

- rysunki wykonane w programie AutoCAD i zapisane jako: *dwg oraz *dxf,

- kosztorysy , wykonane w programie Norma i zapisane jako. *ath,

- wyniki obliczeń przy użyciu programów obliczeniowych zapisane w formacie tych programów.

- Wersja nieedytowalna powinna zawierać wszystkie opracowania będące przedmiotem zamówienia oraz zostać zapisana na nośniku elektronicznym w formie plików *pdf w taki sposób, aby każdy z plików stanowił kompletne opracowanie będące wierną kopią jego wersji papierowej, tj. z podpisem projektantów. Wielkość pojedynczego pliku nie może przekraczać 500 MB. Niedopuszczalne jest zamieszczenie osobno poszczególnych stron opracowań. Zamieszczone opracowania powinny być zeskanowane w jakości umożliwiającej odczytanie wszystkich detali.

- Wykonawca niezwłocznie po opracowaniu i uzgodnieniu dokumentacji projektowej, przekaże Zamawiającemu:

- projekt budowlany: projekt zagospodarowania działki lub terenu wykonany w 4 egz., z czego 1 egz. opieczętowany po uzyskaniu pozwolenia na budowę przekazany jest do Zamawiającego, 1 egz. jako kopia (kolor) opieczętowana po uzyskaniu pozwolenia na budowę, potwierdzona przez projektanta o zgodności z oryginałem dla Zamawiającego, 1 egz. jest dla organu zatwierdzającego projekt, 1 egz. jest dla organu nadzoru budowlanego,

- projekt budowlany: projekt architektoniczno-budowlany wykonany w 4 egz. z czego 1 egz. opieczętowany po uzyskaniu pozwolenia na budowę przekazany jest do Zamawiającego, 1 egz. jako kopia (kolor) opieczętowana po uzyskaniu pozwolenia na budowę potwierdzona przez projektanta o zgodności z oryginałem dla Zamawiającego, 1 egz. jest dla organu zatwierdzającego projekt, 1 egz. jest dla organu nadzoru budowlanego,

- projekt techniczny w 4 egz.,

- projekt wykonawczy w 4 egz.,

- projekt aranżacji wnętrz w 4 egz.,

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie – po 4 egz.,

- badania geotechniczne – 2 egz.,

- mapę do celów projektowych – 2 egz.,

- wersję elektroniczną dokumentacji – 2 egz. nośnika elektronicznego,

- inne dokumenty jeżeli nie określono inaczej, w 2 egz.

- Dokumentacja projektowa stanowiąca przedmiot umowy powinna być zaopatrzona w następujące załączniki:

Dokumentację projektową stanowiącą przedmiot umowy Wykonawca zaopatrzy w:

  - wykaz opracowań,

  - pisemne oświadczenie, że dokumentacja jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami oraz normami techniczno-budowlanymi i przepisami budowlanymi, wydana Zamawiającemu w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć,

  - pisemne oświadczenie, że dokumentacja została sprawdzona pod kątem wymagań określonych w art. 99-102 ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym w zakresie użycia nazw własnych, wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia; użycie nazw własnych w dokumentacji jest dopuszczalne tylko w sytuacji braku możliwości uproszczenia opisu i usunięcia danej nazwy własnej oraz w celu określenia właściwej drogi rozwiązania technicznego danego elementu – wtedy wymagane jest podanie przez Wykonawcę parametrów równoważności oraz wskazanie kryteriów w celu oceny równoważności,

  - pisemne oświadczenie, że wersja papierowa dokumentacji jest zgodna z wersją elektroniczną (łącznie z pieczęciami i podpisami),

  - oświadczenie, że przysługują mu pełne prawa autorskie do dokumentacji oraz, że dokumentacja nie narusza praw osób trzecich,

  - pisemne oświadczenie, że opracowane przedmiary i kosztorysy są kompletne i obejmują całość robót ujętych w projekcie oraz, że są opracowane zgodnie z obowiązującymi przepisami i wytycznymi.

- Pozostałe wymagania dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia

- Wykonawca uzyska wszystkie niezbędne decyzje, postanowienia, uzgodnienia, opinie, dane, informacje, zaświadczenia, itp., niezbędne dla prawidłowego wykonania dokumentacji projektowej. Kserokopie wszystkich orzeczeń organów administracji publicznej oraz opinii i uzgodnień innych podmiotów przekaże do Zamawiającego, w terminie 7 dni od daty ich otrzymania. Wszelkie umowy i porozumienia z innymi instytucjami, które Wykonawca będzie zobowiązany zawrzeć w związku z realizacją inwestycji, Wykonawca przekaże  Zamawiającemu w ciągu 7 dni od daty ich otrzymania. W przypadku warunków technicznych uzyskiwanych od gestorów sieci projektant jest zobowiązany do udzielenia informacji czy zakresy robót związanych z likwidacją kolizji wynikają z minimalnych potrzeb technicznych .

- Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa do występowania w jego imieniu z wnioskami o uzyskanie niezbędnych decyzji, pozwoleń, postanowień, zezwoleń, uzgodnień i opinii, po wcześniejszym wystąpieniu Wykonawcy do Zamawiającego o ich udzielenie.

- Wykonawca Zobowiązany jest do uzupełnienia składanych wniosków zgodnie z wezwaniami jednostek opiniujących i wydających decyzje. Stosowne uzupełnienie musi nastąpić bez zbędnej zwłoki i nie może przekraczać terminów narzuconych w wezwaniu.

- W przypadku niekompletności dokumentacji projektowej Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania dokumentacji uzupełniającej i pokrycia w całości kosztów jej wykonania.

- W trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane realizowane na podstawie dokumentacji projektowej będącej przedmiotem niniejszego zamówienia, aż do wyłonienia wykonawcy robót budowlanych, Wykonawca będzie przygotowywał pisemne odpowiedzi na pytania i ewentualne zmiany dokumentacji projektowej, których konieczność będzie wynikać z zadawanych pytań i udzielanych odpowiedzi, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie dłuższym niż 3 dni od dnia przekazania pytania Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązany będzie do przygotowania materiałów merytorycznych dotyczących dokumentacji projektowej w tym odpowiedzi, zestawień i wyjaśnień dla instytucji kontrolujących oraz finansujących przedsięwzięcie inwestycyjne, w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia przekazania pytania Wykonawcy.

- Razem z protokołem przekazania dokumentacji Wykonawca złoży oświadczenie, iż przekazywana dokumentacja jest sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno–budowlanymi, normami, wytycznymi i zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletna z punktu widzenia, któremu ma służyć. Oświadczenie to winno być podpisane przez projektanta oraz osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.

- Dokumentację projektowo-kosztorysową należy opracować w oparciu o obowiązujące przepisy, w tym m. in.:

- ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz.U. z 2023 r., poz. 682 ).

- ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z         2023r., poz. 977 z późn. zm.),

- ustawę z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213),

- ustawę z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U z 2022r. poz. 2240),

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022r. poz. 1225),

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2021r. poz. 2454);

- rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U z 2021 r.,poz. 2458).