Kołbaskowo, dn. 18.07.2022 r.

Wszyscy Wykonawcy

Odpowiedź na pytania złożone w dniu 14.07.2021 r.

Dot. postępowania przetargowego pn.: „Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Kołbaskowo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w m. Rosówek w obrębie Kamieniec”

Pytanie nr 1:

W nawiązaniu do udzielonych już odpowiedzi dot. systemu monitoringu pompowni:
Projekt zakłada dostawę i montaż pompowni ścieków (wód deszczowych ze zbiornika). W opisie technicznym pkt. 6.1.7. system monitoringu widnieje zapis konieczności kompatybilności 
z funkcjonującym systemem na terenie Gminy Kołbaskowo. Prosimy ponownie o weryfikację

i odpowiedź, czy na terenie Gminy Kołbaskowo istnieje system monitoringu pompowni?
Jaki jest to system i kto go odsługuje(operator)? W przypadku jeżeli danego systemu nie ma (wg. udzielonych odpowiedzi) czy wykonawca ma stworzyć dany system od podstaw i uwzględnić

to w ofercie?

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający informuje, że w chwili obecnej nie posiada żadnego monitoringu dla przepompowni wód deszczowych. W związku z powyższym oferent powinien zaprojektować system oparty na zasadzie wysyłania wiadomości SMS na wskazany numer telefonu komórkowego lub pocztę elektroniczną

z możliwością przeprowadzania zmiany danych kontaktowych przez zamawiającego.

Prace serwisowe wykonywane będą przez podmiot z którym Gmina podpisze stosowną umowę.

………………………………