| PRZEDMIAR ROBÓT |
| --- |
| OBIEKT BUDOWLANY |  |
| nazwa | Wewnętrzna droga gminna , dojazdowa do gruntów rolnych w Jemielnicy |
| kategoria obiektu | XXV |
| adres | Jemielnica |
| jednostka ewidencyjna | 161102_2 Jemielnica |
| obręb ewidencyjny | 0029 Jemielnica |
| numer(y) działek | 2508 i 934/4 |
| Nazwa zadania: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Jemielnicy |

Przedmiar robót

| L.p. | Podstawa opisu | Opis / Przedmiar | Ilość | Jedn. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Element 1 |
| 1.1 | KNR 0201 0119-0300 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.trasa dróg w terenie równinnym. Krotność: 1,0000 | 1,0200 | km |
| 1.2 | KNR 0231 1004-0400 | Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej nieulepszonej 1020*3 Krotność: 1,0000 | 3060,0000 | m2 |
| 1.3 | KNR 0231 0107-0100 | Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym, zagęszczanie mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm - warstwa doziarniająca (240,51*3,2+2*7,5*(3,2+2,7)*0,5+(322,36-255,5)*3,2+(330,9-322,36)*(3,7+3,2)*0,5+(1020-330,9)*3,7)*0,1 Krotność: 1,0000 | 360,6967 | m3 |
| 2 |  | PODBUDOWA |
| 2.1 | KNR AT03 0201-0100 | Stabilizacja podłoża cementem z dodatkiem środka jonowymiennego do Rm=1,5 Mpa z gruntu rodzimego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm, przy użyciu zespołu do stabilizacji (240,51*3,2+2*7,5*(3,2+2,7)*0,5+(322,36-255,5)*3,2+(330,9-322,36)*(3,7+3,2)*0,5+(1020-330,9)*3,7) Krotność: 1,0000 | 3606,9670 | m2 |
| 2.2 | KNR AT03 0202-0100 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem emulsją asfaltową na zimno, zużycie emulsji 0,8 kg/m2 (240,51*3,2+2*7,5*(3,2+2,7)*0,5+(322,36-255,5)*3,2+(330,9-322,36)*(3,7+3,2)*0,5+(1020-330,9)*3,7) Krotność: 1,0000 | 3606,9670 | m2 |
| 2.3 | KNR AT03 0203-0100 | Warstwa przeciwspękaniowa pod warstwy bitumiczne (240,51*3,2+2*7,5*(3,2+2,7)*0,5+(322,36-255,5)*3,2+(330,9-322,36)*(3,7+3,2)*0,5+(1020-330,9)*3,7) Krotność: 1,0000 | 3606,9670 | m2 |
| 3 |  | NAWIERZCHNIA |
| 3.1 | KNR AT03 0301-0100 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych, warstwa wiążąca, o grubości warstwy po zagęszczeniu 5 cm przy wydajności rozkładarki 200 t na dzień (240,51*3,1+2*7,5*(3,1+2,6)*0,5+(322,36-255,5)*3,1+(330,9-322,36)*(3,6+3,1)*0,5+(1020-330,9)*3,6) Krotność: 1,0000 | 3504,9660 | m2 |
| 3.2 | KNR AT03 0202-0200 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej emulsją asfaltową na zimno, zużycie emulsji 0,5 kg/m2 (240,51*3,1+2*7,5*(3,1+2,6)*0,5+(322,36-255,5)*3,1+(330,9-322,36)*(3,6+3,1)*0,5+(1020-330,9)*3,6) Krotność: 1,0000 | 3504,9660 | m2 |
| 3.3 | KNR AT03 0302-0100 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych, warstwa śceiralna, o grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm przy wydajności rozkładarki 200 t na dzień (240,51*3,+2*7,5*(3,+2,5)*0,5+(322,36-255,5)*3,+(330,9-322,36)*(3,5+3,)*0,5+(1020-330,9)*3,5) Krotność: 1,0000 | 3402,9650 | m2 |
| 4 |  | POBOCZA |
| 4.1 | KNR 0231 0114-0500 | Wzmocnienie poboczy kruszywemłamanym.warstwa dolna.grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm analogia 1020*2*0,5 Krotność: 1,0000 | 1020,0000 | m2 |