PRZEDMIAR ROBÓT

Remont drogi powiatowej nr 2518D

Chmielno - Zbylutów – dł. 2,33 km

km 0+700 – 3+030

| Lp. | Podst. Wyceny | Opis robót | Jedn. Miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DZIAŁ 1. Przygotowanie terenu pod budowę |  |  |
| Rozdział 1. Roboty pomiarowe i ziemne |  |  |
| 1 | KNNR-1 0111-200 | Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych dla trasy drogowej w terenie pagórkowatym – 2,33 km | km | 2,33 |
| 2 | Kalkulacja własna | Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej – 2,33 km | km | 2,33 |
| 3 | KNR 2-01 0109 05 | Wycinka krzaków o średniej gęstości z wywiezieniem gałęzi i utylizacją 0,14 ha Km 0+880-1+080 P 200x2=400 Km 0+900-1+000 L 100x2=200 Km 1+300-1+700 P 400x2=800 | ha | 0,14 |
| 4 | KNR 2-31 0102 03+04 | Mechaniczne wykonanie koryta o głęb. 15 cm grunt kat. III-IV – 746 m2 zjazdy - strona lewa 0+895 4x4=16 1+050 4x4=16 1+123 5x3=15 1+147 4x4=16 1+204 5x4=20 1+369 5x4=20 1+495 4x4=16 1+611 4x2=8 1+641 4x4=16 1+974 4x4=16 2+378 4x4=16 2+509 6x4=24 2+897 5x5=25 2+936 5x5=25 3+024 4x4=16 265 strona prawa 0+799 6x3=18 0+854 8x2=16 0+877 6x4=24 1+087 5x5=25 1+210 4x4=16 1+231 5x4=20 1+261 4x4=16 1+296 4x4=16 1+347 4x4=16 1+356 4x3=12 1+370 4x4=16 1+390 4x3=12 1+411 4x4=16 1+432 4x4=16 1+491 4x4=16 1+535 4x4=16 1+569 4x4=16 1+658 5x4=20 1+681 4x4=16 1+792 4x4=16 1+816 10x3=30 1+859 6x4=24 2+056 4x4=16 2+139 4x2=8 2+428 4x4=16 2+466 4x4=16 2+490 4x4=16 2+708 4x4=16 481 | m2 | 746,00 |
| 5 | KNRZ 2-31 0101 02 | Frezowanie nawierzchni bitumicznej gr. 4cm z wywozem na odl. do 1 km – 380,0 m2 Jezdnia Km 0+700 – 0+720 20 x 10 = 200 Km 2+575 most 20 x 4 = 80 Km 2+977 most 20 x 5 = 100 | m2 | 380,0 |
| DZIAŁ 2. Urządzenia odwadniające |  |  |
| Rozdział 1. Przepusty drogowe Przepusty pod jezdnią o śr. 60 cm – 7 szt. – 82 m (km 0+892 – 10m, 1+115 – 10m, 1+298 – 18m, 2+622 – 12m, 2+826 – 10m, 2+952 – 12m, 2+997 – 10m) pod zjazdami o śr 30 cm – 12 szt. - 75m strona lewa: (km 2+697 – 6m, 2+936 – 6m) strona prawa: (km 0+799 – 6m, 1+087 – 6m, 1+231 - 6m, 1+261 – 6m, 1+411 – 6m, 1+432 – 6m, 1+535 – 6m, 1+658 – 9m, 1+681 – 6m, 2+056 – 6m) Przebudowa wpustów ulicznych – 2szt. (km 0+706P – 1szt., 0+823 – 1szt.) |  |  |
| 6 | Kalkulacja własna | Przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi oraz rozbiórka istn. przepustów z wywiezieniem gruzu na odl. do 5km – 314m3 157x1,0x2,0=314 | m3 | 314 |
| 7 | Kalkulacja własna | Wykonanie ław fundamentowych żwirowych 31,4m3 157x1,0x0,2 = 31,4 m3 | m3 | 31,4 |
| 8 | KNR 2-31 0605 08 | Budowa przepustu z rur PEHD o średnicy 60 cm - 82m | m | 82 |
| 9 | KNR 2-31 0605 06 | Budowa przepustu z rur PEHD o śr. 30cm 75m | m | 75 |
| 10 | Kalkulacja własna | Zasypanie przepustów odpadem kamiennym z transportem odpadu na odl. do 30 km- 200m3 314-114=200 | m3 | 200 |
| 11 | KNR 2-31 0605 05 | Wykonanie ścianek czołowych z kamienia dla przepustu o średnicy 60 cm -szt. 14 | szt. | 14 |
| 12 | KNR 2-31 0605 03 | Wykonanie ścianek czołowych z kamieni dla przepustu o średnicy 30 cm - szt.24 | szt. | 24 |
| 13 | Kalkulacja własna | Remont wpustów ulicznych – 2szt. (km 0+706P – 1szt., 0+823 – 1szt.) | szt. | 2 |
| Rozdział 2. Ścieki z elementów betonowych – 1074m Km 0+716-0+846L – 130m, 0+807-0+870P – 63m, 0+920-0+970P – 50m, 0+892-1+112L – 220m, 1+340-1+390P – 50m, 1+550-1+690L – 140m, 1+770-1+840P – 70m, 2+050-2+090P – 40m, 2+360-2+520L – 160m, 2+505-2+550P – 45m, 2+690-2+750P – 60m, 2+748-2+794L – 46m |  |  |
| 14 | KNR 2-31 0102 01+02 | Ręczne wykonanie koryta głębokości 15 cm pod ściek – 751,8m2 1074x0,7=751,8m2 | m2 | 751,8 |
| 15 | KNR 2-31 0402 03 | Ława betonowa pod ścieki – 75,18m3 1074x0,7x0,1 = 75,18m3 | m3 | 75,18 |
| 16 | KNR 2-31 0606 01 | Ułożenie ścieku betonowego na podsypce piaskowej gr. prefabrykatów 15cm – 1074m | m | 1074 |
| DZIAŁ 3. Podbudowa jezdni i zjazdów |  |  |
| 17 | KNR 2-31 0114 05 | Wykonanie warstwy podbudowy z kamienia łamanego o grubości 15 cm na zjazdach z transportem kruszywa – 746m2 | m2 | 746 |
| 18 | KNR 2-31 1004 06 | Oczyszczenie istniejącej nawierzchni bitumicznej 11381m2 | m2 | 11381 |
| 19 | KNR 2-31 1004 07 | Skropienie istniejącej nawierzchni emulsją asfaltową 11381 m2 | m2 | 11381 |
| 20 | KNR 2-31 0108 02 | Wyrównanie podbudowy mieszanką mineralno asfaltową w ilości 100 kg/m2 z transportem mieszanki 1212,7Mg 12127m2 x 0,1Mg/m2 = 1212,8Mg | Mg | 1212,7 |
| DZIAŁ 4. Nawierzchnie ulepszone |  |  |
| Rozdział 1. Nawierzchnie bitumiczne |  |  |
| 21 | KNR 2-31 1004 07 | Skropienie warstwy wyrównawczej emulsją asfaltową 12127 m2 | m2 | 12127 |
| 22 | KNR 2-31 0310 05+06 | Ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno bitumicznej asfaltowej grub. 4 cm z transportem mieszanki - 12127,0 m2 Jezdnia 30x10+2300x4,5(śr. szer.)=10650m2 zjazdy - strona lewa 0+737 20x2=40 0+749 5x1=5 0+848 5x2=10 0+895 4x4=16 1+005 4x2=8 1+050 4x4=16 1+077 5x4=20 1+123 5x3=15 1+147 4x4=16 1+204 5x4=20 1+283 15x2=30 1+369 5x4=20 1+495 4x4=16 1+565 10x4=40 1+611 4x2=8 1+641 4x4=16 1+789 10x4=40 1+903 8x4=32 1+974 4x4=16 2+049 6x3=18 2+298 8x3=24 2+378 4x4=16 2+509 6x4=24 2+587 5x3=15 2+616 6x4=24 2+647 6x4=24 2+769 4x4=16 2+786 4x4=16 2+897 5x5=25 2+936 5x5=25 3+024 4x4=16 627 strona prawa 0+744 30x2,5=75 0+799 6x3=18 0+823 12x5=60 0+854 8x2=16 0+877 6x4=24 0+927 6x3=18 1+087 5x5=25 1+210 4x4=16 1+231 5x4=20 1+261 4x4=16 1+296 4x4=16 1+347 4x4=16 1+356 4x3=12 1+370 4x4=16 1+390 4x3=12 1+411 4x4=16 1+432 4x4=16 1+491 4x4=16 1+535 4x4=16 1+569 4x4=16 1+658 5x4=20 1+681 4x4=16 1+792 4x4=16 1+816 10x3=30 1+859 6x4=24 2+056 4x4=16 2+139 4x2=8 2+194 10x2=20 2+273 8x3=24 2+353 5x2=10 2+365 10x3=30 2+428 4x4=16 2+466 4x4=16 2+490 4x4=16 2+563 5x4=20 2+676 6x4=24 2+708 4x4=16 2+729 6x4=24 2+755 6x4=24 2+898 5x4=20 2+939 5x4=20 850 | m2 | 12127 |
| DZIAŁ 5. Roboty naprawczo-konserwacyjne |  |  |
| Rozdział 1. Rowy |  |  |
| 23 | KNR 2-31 1403 06 Kalkulacja własna | Oczyszczenie rowów z namułu z wyprofilo-waniem skarp przy gr. namułu 30 cm z odwiezieniem nadmiaru ziemi – 1300m strona lewa 1+380-1+420 40m 2+700-2+750 50m 2+794-2+974 180m strona prawa 0+757-0+797 40m 0+880-0+920 40m 0+970-1+205 235m 1+210-1+340 130m 1+392-1+487 95m 1+500-1+560 60m 1+580-1+770 190m 1+870-2+050 180m 2+435-2+460 25m 2+995-3+030 35m | m | 1300 |
| Rozdział 2. Pobocza i bariery energochłonne |  |  |
| 24 | KNR 2-31 1402 05 | Ścinka poboczy grub. 10 cm z wywozem urobku na odl. do 1 km - 4660 m² 2330x1,0(śr. szer.)x2=4660 | m² | 4660,00 |
| 25 | KNR 2-31 1401 04 1002 01 | Uzupełnienie poboczy odpadem kamiennym grub. 8 cm z powierzchniowym utrwaleniem emulsją asfaltową i kruszywem łamanym 279,6 m3 2330x0,75x2x0,08=279,6 | m3 | 279,6 |
| 26 | KNR 2-31 0704 01 | Wymiana barier na bariery energochłonne stalowe jednostronne SP-05, rozstaw słupków 2m, 7 odcinków 78m km 2+521-2+621 Li P | m | 78,0 |
| 27 | Kalkulacja własna | Montaż barieroporęczy energochłonnych na mostach w km 2+575 (15+15) i w km 2+977 (15+15) 60m | m | 60 |

Lwówek Śląski  kwiecień 2021 r.

Sporządził: 	                                                                                    Zatwierdził: