OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

2 Wojskowy Oddział Gospodarczy we Wrocławiu, ul. Obornicka 100-102 informuje, że przedmiotem zamówienia jest:

WYKONANIE SERWISU ROCZNEGO AGREGATÓW PRĄDOTWÓRCZYCH:

- Agregat prądotwórczy w kontenerze PEX POOL PLUS, KEP 250, moc 250 kVA, nr seryjny 407,  silnik DOOSAN typ: P126TI-II poj. 11,5L, prądnica SK 250 LL, nr31495 zainstalowany w  Kłodzku, ul. Walecznych 59, K-2388.

Zakres prac serwisowych:

- wymiana oleju,

- wymiana filtrów: oleju (wraz z kasetą filtra), paliwa (wraz z czyszczeniem sitka na pompie zasilającej i usunięciem osadu w zbiorniku paliwa), płynu chłodniczego, powietrza,

- sprawdzenie i ewentualne usunięcie nieszczelności w układach paliwowym, chłodniczym i olejowym,

- sprawdzenie sprawności i szczelności turbosprężarki wraz z rurami  wchodzącymi i wychodzącymi,

- sprawdzenie elementów oczyszczania powietrza,

- czyszczenie żeberek chłodnicy międzystopniowej,

- spust wody z separatora,

- sprawdzenie stanu wtryskiwaczy paliwa,

- wymiana płynu chłodniczego,

- sprawdzenie szczelin między zaworami,

- sprawdzenie automatyki i osprzętu elektronicznego urządzenia,

- sprawdzenie połączeń elektrycznych urządzenia (m. in. silnik – prądnica),

- regulacja parametrów pracy (m. in. obroty na biegu jałowym),

- wymiana węży podgrzewacza bloku silnika i węży paliwowych,

- wymiana pasków klinowych wraz z napinaczami pasków klinowych,

- sprawdzenie izolacji generatora

- sprawdzenie stanu spalin,

- sprawdzenie stanu prądnicy i ładowania akumulatora,

- regulacja parametrów pracy,

- kontrola napięć fazowych i międzyfazowych na biegu jałowym,

- kontrola śrubowych połączeń silnika, prądnicy, obudowy,

- kontrola połączeń elastycznych,

- kontrola zakotwienia agregatu,

- pomiary napięć i prądów pod obciążeniem .

- sprawdzenie poprawności działania wentylacji i urządzeń odprowadzania spalin.

- sprawdzenie wskaźników kontrolno – pomiarowych.

- czyszczenie urządzenia.

- Agregat prądotwórczy VOLVO PENTA DVS 275,TAD 1210G, moc  275 kVA, silnik TD 1210G/nr farb. 868370, prądnica TVP HCI 44401 , nr seryjny 21202248418, zainstalowany w  Dusznikach Zdrój, ul. Sudecka 49, bud. nr 38, K-4333.

Zakres prac serwisowych:

- wymiana oleju,

- wymiana filtrów: oleju i filtra wstępnego oleju, paliwa, płynu chłodniczego, powietrza,

- sprawdzenie i ewentualne usunięcie nieszczelności w układach paliwowym, chłodniczym i olejowym,

- sprawdzenie sprawności i szczelności turbosprężarki,

- sprawdzenie stanu wtryskiwaczy paliwa,

- sprawdzenie parametrów płynu chłodniczego - wymiana w razie potrzeby,

- sprawdzenie szczelin między zaworami,

- sprawdzenie automatyki i osprzętu elektronicznego urządzenia ( w tym GAC,EDC, EMS, CIU),

- sprawdzenie połączeń elektrycznych urządzenia (m. in. silnik – prądnica),

- regulacja parametrów pracy (m. in. obroty na biegu jałowym wraz z wyprzedzeniem wtrysku paliwa i kontrolą dysz wtryskowych oraz ciśnieniem sprężania),

- sprawdzenie stanu pasków klinowych wraz z naciągami pasków klinowych,

- sprawdzenie tłumika drgań wstępnych,

- sprawdzenie izolacji generatora

- sprawdzenie stanu spalin,

- sprawdzenie stanu prądnicy i ładowania akumulatora,

- kontrola napięć fazowych i międzyfazowych na biegu jałowym,

- kontrola śrubowych połączeń silnika, prądnicy, obudowy,

- kontrola połączeń elastycznych,

- kontrola zakotwienia agregatu,

- pomiary napięć i prądów pod obciążeniem .

- sprawdzenie poprawności działania wentylacji i urządzeń odprowadzania spalin.

- sprawdzenie wskaźników kontrolno – pomiarowych.

- czyszczenie urządzenia.

Warunki realizacji:

- Warunkiem wykonywania prac jest posiadanie odpowiednich uprawnień zgodnie z  obowiązującymi przepisami.

- Wszystkie materiały użyte do konserwacji powinny posiadać stosowne certyfikaty zgodności lub deklaracje zgodności z aprobatą techniczną lub obowiązująca normą.

- Wykonawca wykonuje prace własnym sprzętem.

- Filtry, płyny i materiały serwisowe w cenie usługi.

- Koszty dojazdu należy uwzględnić w kosztach wykonania usługi.

- Prace należy wykonywać w dniach od poniedziałku do czwartku w godz. od 700 do 1530 po wcześniejszym uzgodnieniu z SOI miejsca i terminu wykonywania prac.

Po zakończeniu prac wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia miejsc wykonywania prac do stanu pierwotnego. Wszelkie powstałe podczas wykonywania prac nieczystości zostaną przez Usługobiorcę usunięte i zutylizowane. Ewentualnie powstałe uszkodzenia w wyniku prowadzonych prac podlegają niezwłocznej naprawie na koszt Usługobiorcy.

Potwierdzeniem właściwego wykonania prac będzie Protokół odbioru podpisany przez strony postępowania wraz z załączonymi certyfikatami i atestami użytych materiałów, będący podstawą do zapłaty faktury za usługę.

W razie pytań kontakt telefoniczny: Kierownik SOI Kłodzko Krzysztof SADOWSKI, tel. 691354567 lub Mistrz SOI Kłodzko Krzysztof PIEKARCZYK, tel. 723694356.

Sporządził:

Krzysztof Piekarczyk – Mistrz SOI Kłodzko

tel. 261647161

16.05.2022r.