Załącznik nr 1 do SWZ

Wymagania techniczne dla samochodu operacyjnego SLOp

Polska Norma PN – EN 1846-1

| Lp. | Wyszczególnienie | Wypełnia Wykonawca zgodnie ze swoja ofertą* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Warunki ogólne: |  |
| 1.1 | Pojazd, fabrycznie nowy, rok produkcji minimum 2023, o dopuszczalnej masie całkowitej 3500 kg, SUV, pięciodrzwiowy, przystosowany do przewozu pięciu osób oraz ładunku o podwoziu zamkniętym, napęd 4x4, napęd hybrydowy (silnik spalinowy benzynowy oraz silnik elektryczny), posiadający hak holowniczy. |  |
| 1.2 | Pojazd zbudowany i wyposażony musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z: - Ustawą z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U z 2023 r. poz. 1047 ze zm. wraz z przepisami wykonawczym do ustawy), |  |
| 1.3 | Podwozie pojazdu musi posiadać świadectwo homologacji typu lub świadectwo zgodności WE (COC), potwierdzające deklarowane wartości rejestracyjne przez producenta pojazdu. Świadectwo homologacji na terenie UE. |  |
| 1.4 | Pojazd powinien spełniać wymagania Rozporządzenia Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2019r. w sprawie pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Krajowej Administracji Skarbowej, Służby Więziennej i Straży Pożarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 594). |  |
| 1.5 | Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016r. poz. 2022 ze zm.), a w szczególności winien być wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno-ostrzegawcze o mocy min 100W i min. 3 różnymi sygnałami modulowanymi. Urządzenie winno umożliwiać podawanie komunikatów słownych. Oświetlenie pojazdu uprzywilejowanego wykonane w technologii LED. Wartość natężenia akustycznego generowanego przez urządzenie w zakresie od 100 do 120 dB. Praca sygnałów uprzywilejowania nie może zakłócać pracy radiostacji samochodowej pojazdu. Szczegóły montażu zostaną ustalone pomiędzy stronami na wniosek Wykonawcy. |  |
| 1.6 | Pojazd musi być oznakowany numerami operacyjnymi PSP zgodnie z Zarządzeniem Nr 3 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 09 marca 2021 roku zmieniające zarządzenie w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej. Numery zostaną podane przez Zamawiającego w trakcie realizacji zamówienia. |  |
| 1.7 | Podwozie pojazdu musi posiadać świadectwo homologacji wydane przez właściwego Ministra lub świadectwo WE. W przypadku, gdy przekroczone zostały warunki zabudowy określone przez producenta podwozia wymagane jest świadectwo homologacji całego pojazdu oraz zgoda producenta podwozia na wykonanie zabudowy. Urządzenia i podzespoły zamontowane w pojeździe powinny spełniać wymagania odrębnych przepisów krajowych i/lub międzynarodowych. |  |
| 2. | Nadwozie |  |
| 2.1 | Pojazd fabrycznie nowy, rok produkcji nie wcześniej niż 2023. | Wpisać rok pojazdu |
| 2.2 | Marka pojazdu | Wpisać markę pojazdu |
| 2.3 | Typ pojazdu | Wpisać typ pojazdu |
| 2.4 | Kolor pojazdu – preferowany kolor czerwony (RAL 3000 lub zbliżony) |  |
| 2.5 | Rodzaj nadwozia: SUV 5 drzwiowe przeznaczone do przewozu 5 osób wraz z kierowcą |  |
| 2.6 | Termin przekazania gotowego pojazdu: do 15 września 2023 roku. | Wpisać datę przekazania |
| 3 | Parametry pojazdu |  |
| 3.1 | Pojazd o maksymalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3500 kg | Wpisać DMC w (kg) |
| 3.2 | Długość całkowita pojazdu maksymalna: 4600 mm (bez haka holowniczego) | Wpisać długość pojazdu w (mm) |
| 3.3 | Szerokość całkowita pojazdu minimum: 1850 mm | Wpisać szerokość pojazdu w (mm) |
| 3.4 | Wysokość nie mniejsza niż 1650 mm oraz nie większa niż 1700 mm (bez sygnalizacji świetlnej) | Wpisać wysokość pojazdu w (mm) |
| 3.5 | Rozstaw osi nie mniejszy niż 2650 mm | Wpisać rozstaw pojazdu w (mm) |
| 3.6 | Pojemność bagażnika minimum: 600 litrów | Wpisać pojemność bagażnika w (litrach) |
| 4 | Silnik |  |
| 4.1 | Hybrydowy |  |
| 4.2 | Pojemność silnika spalinowego benzynowego nie mniejsza niż 1500 (cm3) oraz nie większa niż 1700 (cm3) | Wpisać pojemność silnika spalinowego benzynowego w (cm3) |
| 4.3 | Moc silnika spalinowego z zapłonem iskrowym benzynowy minimum: 170 (KM) | Wpisać moc silnika spalinowego benzynowego w (KM) |
| 4.4 | Moc silnika elektrycznego minimum: 40 (KM) | Wpisać moc silnika elektrycznego w (KM) |
| 4.5 | Silnik spełniający aktualnie obowiązujące normy ochrony środowiska (czystość spalin), normę emisji spalin i zanieczyszczeń (tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów) obowiązującą w dniu odbioru pojazdu, umożliwiającą rejestrację pojazdu. |  |
| 5 | Układ przeniesienia mocy i napędu: |  |
| 5.1 | Napęd 4x4 automatycznie dołączany |  |
| 5.2 | Skrzynia biegów: automatyczna minimum 4 biegowa |  |
| 5.3 | Centralny mechanizm różnicowy z blokadą |  |
| 5.4 | System zmiennej charakterystyki napędu w zależności od terenu |  |
| 6 | Minimalne wyposażenie, systemy bezpieczeństwa, oświetlenie, wygląd |  |
| 6.1 | Pojazd wyposażony w minimum: poduszki powietrzne przednie i boczne kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne, poduszkę bezpieczeństwa centralną |  |
| 6.1.2 | Napinacze pasów bezpieczeństwa |  |
| 6.2 | Centralny zamek sterowany zdalnie |  |
| 6.2.1 | Immobiliser |  |
| 6.3 | Elektrycznie regulowane szyby przednie i tylne |  |
| 6.3.1 | Elektrycznie regulowane i składane, podgrzewane lusterka zewnętrzne |  |
| 6.4 | Tempomat |  |
| 6.5 | Kierownica po lewej stronie z obsługą systemów multimedialnych, regulowana w minimum w dwóch płaszczyznach |  |
| 6.6 | Systemy wspomagające parkowanie. |  |
| 6.6.1 | Przednie i tylne czujniki parkowania |  |
| 6.6.2 | Kamera cofania |  |
| 6.6.3 | System komputera pokładowego z multimedialnym kolorowym ekranem dotykowym minimum 8 cali |  |
| 6.6.4 | System Bluetooth umożliwiający bezprzewodową łączność z telefonem |  |
| 6.6.5 | Port USB |  |
| 6.6.6 | Gniado 12 V w kabinie pojazdu i w bagażniku. |  |
| 7 | Systemy dodatkowe |  |
| 7.1 | System zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania |  |
| 7.2 | System elektronicznego rozdziału siły hamowania |  |
| 7.3 | System stabilizacji toru jazdy pojazdu i przyczepy |  |
| 7.4 | System wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia z systemem wykrywania pieszych i rowerzystów |  |
| 7.5 | System ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu |  |
| 7.6 | Tylna kanapa dzielona i składana |  |
| 7.7 | Podłokietnik w pierwszym rzędzie siedzeń |  |
| 7.8 | Światła do jazdy dziennej LED |  |
| 8. | Wymagania dodatkowe |  |
| 8.1 | Pojazd musi być oznakowany numerami operacyjnymi zgodnie z Zarządzeniem nr 3 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 9 marca 2021 r., zmieniające zarządzenie w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach PSP. - Pas wyróżniający się barwy czerwieni sygnałowej z foli odblaskowej, - Po obu stronach pojazdu napisy ,,STRAŻ’’ barwy białej, - Po obu stronach pojazdu oraz na dachu numery operacyjne (Dane dotyczące numerów operacyjnych zostaną przekazane w trakcie realizacji umowy). |  |
| 8.2 | Zamawiający wymaga, aby w pojeździe zamontowany był radiotelefon przewoźny spełniający minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne określone w załączniku nr 3 do rozkazu Nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia nowych zasad organizacji łączności radiowej. Dopuszczony do stosowania w sieci PSP w zakresie częstotliwości VHF 136-174 MHz. - Preferowany radiotelefon przewoźny Motorola DM 4600e, - Radiotelefon połączony z anteną umiejscowioną na dachu pojazdu (antena helikalna), - Umiejscowienie radiotelefonu w kabinie pojazdu umożliwiające swobodną obsługę przez kierowcę oraz pasażera, - (Miejsce montażu radiotelefonu w uzgodnieniu z Wykonawcą w trakcie realizacji umowy). |  |
| 8.3 | Pojazd powinien być oznakowany i wyposażony w urządzenia sygnalizacyjno – ostrzegawcze, świetlne i dźwiękowe w technologii LED wymagane dla uprzywilejowanego w ruchu pojazdu Państwowej Straży Pożarnej, w szczególności: - urządzenie dźwiękowe min. 3 modułowe tony wyposażone w funkcję megafonu umożliwiające podawanie komunikatów słownych. Wzmacniacz o mocy min. 100 W wraz z głośnikiem o mocy min. 100 W wmontowany w przedni zderzak lub komorę silnika pojazdu. Miejsce zamocowania urządzenia i mikrofonu w kabinie zapewniające łatwy dostęp dla kierowcy. Szczegóły dotyczące miejsca montażu zostaną ustalone pomiędzy stronami na etapie realizacji zamówienia. - belka sygnalizacyjna z dwoma niebieskimi lampami wysyłającymi sygnał błyskowy w technologii LED i napisem „STRAŻ”, lub lampa sygnalizacyjna niebieska w technologii LED montowana systemem magnetycznym w przedniej części dachu kabiny pojazdu. - dwie pojedyncze lampy sygnalizacyjne niebieskie wysyłające sygnał błyskowy w technologii LED z tyłu pojazdu (sposób i miejsce do uzgodnienia w trakcie realizacji zamówienia). - dodatkowe dwie lampy sygnalizacyjne niebieskie wysyłające sygnał błyskowy w technologii LED zamontowane w przedniej części przodu pojazdu (atrapa, wlot powietrza) . |  |
| 8.4 | Wszystkie wymagane dokumenty niezbędne do rejestracji pojazdu powinny być dostarczone w dniu odbioru faktycznego. |  |
| 8.5 | Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dostarczył właściwe zaświadczenie ze stacji kontroli pojazdów o przeprowadzonym badaniu technicznym dla pojazdu spełniającego warunki dodatkowe pojazdu uprzywilejowanego w ruchu drogowym przez właściwą i upoważnioną Okręgową Stację Kontroli Pojazdów. W sytuacji, gdy dostarczenie wymaganego dokumentu możliwe będzie po zarejestrowaniu pojazdu, dopuszcza się dostarczenie po dokonaniu odbioru, jednak wszelkie koszty z tym związane pokrywa Wykonawca. |  |
| 8.6 | Zamawiający wymaga, aby pojazd posiadał homologowany hak do holowania przyczepek wraz z zamontowanym gniazdem elektrycznym |  |
| 8.7 | Instalacja elektryczna pojazdu musi być wyposażona w główny wyłącznik prądu odłączający wszystkie odbiorniki zamontowane dodatkowo(z wyjątkiem tych, które wymagają stałego zasilania). Umiejscowienie wyłącznika w pojeździe do ustalenia w trakcie realizacji. |  |
| 8.8 | Zamawiający wymaga, aby pojazd posiadał dodatkowo komplet opon zimowych |  |
| 8.9 | Zamawiający wymaga, aby pojazd posiadał dodatkowo komplet dywaników gumowych oraz wykładzinę do bagażnika |  |
| 9. | Gwarancja i rękojmia |  |
| 9.1 | Zamawiający wymaga, aby samochód oraz całość dostarczonego z nim wyposażenia objęte były minimum 36 - miesięczną gwarancją lub 100 000 kilometrów na podwozie samochodu zabudowę oraz zamontowany sprzęt. | Wpisać długość okresu gwarancyjnego w (miesiącach) |
| 9.2 | Zamawiający wymaga, aby samochód był objęty min. 8 letnią gwarancją na perforację antykorozyjną. | Wpisać okres gwarancyjny w (latach) |
| 9.3 | Zamawiający wymaga, aby czas reakcji serwisu wynosił maksymalnie do 2 dni roboczych od czasu powiadomienia (przez czas reakcji rozumie się dotarcie serwisu na miejsce do Użytkownika lub przemieszczenie samochodu do siedziby serwisu). | Wpisać czas reakcji serwisu w (ilości dni roboczych) |
| 9.4 | Zamawiający wymaga, aby pojazd posiadał system aktywnego serwisowania pojazdu, który wskazuje konieczność wykonywania przeglądów przez komputer pokładowy na podstawie rodzaju obciążenia i wykorzystywania pojazdu. |  |
| 9.5 | Wykonawca obowiązany jest do dostarczenia wraz z samochodem: - pełne stany płynów eksploatacyjnych w pojeździe. - instrukcji obsługi w języku polskim do samochodu i zainstalowanych urządzeń, - dokumentacji niezbędnej do zarejestrowania samochodu, wynikającej z ustawy „Prawo o ruchu drogowym”(karta pojazdu, wyciąg ze świadectwa homologacji, badania techniczne). |  |
| 9.6 | Zmiany adaptacyjne pojazdu dotyczące montażu dodatkowego wyposażenia nie mogą powodować utraty ani ograniczenia uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji mechanicznej. |  |
| 9.7 | Na czas przeprowadzenia procedury rejestracji dopuszcza się pozostawienie pojazdu w depozycie u producenta w trakcie pozostawienia pojazdu w depozycie zamawiający nie ponosi dodatkowych kosztów związanych z omawianym postojem. |  |
| 9.8 | Na dzień odbioru faktycznego pojazd powinien być zatankowany paliwem oraz pozostałymi płynami eksploatacyjnymi do pełnych stanów. Koszty paliwa i pozostałych płynów pokrywa Wykonawca. |  |
| 9.9 | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w autoryzowanej stacji w odległości do 100 km od siedziby Zamawiającego – wskazać najbliższy serwis. |  |
| 10 | Szkolenia |  |
| 10.1 | Zamawiający wymaga, aby przeprowadzić przeszkolenie w zakresie obsługi pojazdu dla osób wyznaczonych przez Zamawiającego w dniu odbioru pojazdu na koszt Wykonawcy |  |

Uwaga: W kolumnie nr 3. „Spełnienie wymagań” wypełnia Wykonawca – wpisuje „tak” lub „spełnia”, a tam gdzie jest to wymagane podaje konkretną wartość lub inne wymagane informacje.

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.